产品规格书

SPECIFICATION

| 产品名称 Product | L1.25户内表贴全彩显示屏 |
| --- | --- |
| 产品型号 Type | L系列L1.25 |

| 批 准 APPROVE | 审 核 CHECK | 制 定 DRAW |
| --- | --- | --- |
| 总工办 | 研发部 | 产品部 |
| 版本号（Version NO）：V2.0 |
| 文件首次发放日期（Release Date）：2019-6-1 |

| 产品型号 | L系列L1.25 | LED灯种类 | 表贴灯（SMD1010） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）LED管芯参数 |  |
| 序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 |
| 1 | 红色（测试条件：5mA，2.0V） | 22mcd | 620nm | 管芯的波长、亮度，均为典型值 |
| 2 | 绿色（测试条件：2mA，3.0V） | 38mcd | 520nm |  |
| 3 | 蓝色（测试条件：2mA，3.0V） | 5mcd | 470nm |  |
| （2）像素点参数 |  | 为使配色达到最佳的白平衡效果，要求各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1。 |
| 1 | LED灯种类 | SMD1010 |
| 2 | 点间距 | 1.25mm |
| 3 | 像素点组成 | 1R1G1B |
| （3）模组技术参数 |  |
| 1 | 模组分辨率(宽×高) | 160像素×120像素 |
| 2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)200mm×( 高)150mm×（厚）2mm |
| 3 | 面罩尺寸 | 选配 |
| （4）箱体技术参数 |  |
| 1 | 箱体分辨率(宽×高) | 320像素×240像素 |
| 2 | 模组分布(宽×高) | 2×2 |
| 3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm |
| 4 | 箱体尺寸（宽×高×厚） | 400mm×300mm×60mm |
| 5 | 箱体重量 | 3.5Kg/箱体 |
| 6 | 安装方式 | 背架安装/吊装/内弧安装 |
| （5）屏体技术参数 |
| 1 | 点密度 | 640000点/ m² |
| 2 | 亮度（白场色温6500K） | 200cd~800cd/ m²可调 |
| 3 | 水平视角/垂直视角 | 140°/140° |
| 4 | 平整度 | ≥98% |
| 5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
| 6 | 最高对比度 | 4000:1 |
| 7 | 防护等级 | 背面：IP45 正面：IP45 |
| （6）系统控制参数 |
| 1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥14bit |
| 2 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D：120帧/秒 |
| 4 | 刷新率 | 高刷≤3840Hz |
| 6 | 屏体色温 | 2000K～9500K可调 |
| 7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
| 8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
| 9 | 控制方式 | 同步控制 |
| 10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |
| 11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 |
| 12 | 信号输入 | HDMI、DVI |
| （7）屏体运行参数 |
| 1 | 工作电压 | AC：110V~240V、50~60Hz |
| 2 | 峰值功率 | ≤800W/ m² |
| 3 | 平均功率 | 100W/ m²～300W/ m² |
| 4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs，支持连续不间断显示 |
| 5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
| 6 | LED寿命 | 10万小时 |
| 7 | 离散失控点 | ≤0.0001，出厂时为0 |
| 8 | 连续失控点 | 0 |
| 9 | 盲点率 | ≤0.0001，出厂时为0 |
| 10 | 屏幕温升（使用运行状态） | ≤5度 |
| 11 | 运行环境温度 | -10℃～60℃ |
| 12 | 运行环境湿度 | 10％～90％RH，无凝结 |

注：参数指标根据项目的具体情况会有变化（产品按照提交合同规格书为准）